RC40 и RC41 XCAM

RC40 и RC41 Fighter

# Руководство по установке, регулировке и техническому обслуживанию

СОВЕТ: ЕСЛИ СИСТЕМА LAUNCH-CONTROL БЛОКИРОВКИ ВИЛКИ ПЕРЕСТАЕТ РАБОТАТЬ. При хранении и транспортировке вилка лежит горизонтально, поэтому происходит отток гидравлической жидкости от амортизатора. Система Launch-Control и амортизатор при этом не работают и вилка полностью разжимается. Чтобы залить амортизатор гидравлической жидкостью, несколько раз вручную подвигайте вилку вдоль центральной оси. Необходимо нажать на диск системы Launch-Control (при включенной системе Launch-Control) для максимального отбоя. Это позволит выпустить воздух из системы и залить амортизатор гидравлической жидкостью. ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО ДВИГАТЬ ВИЛКУ С МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЙ АМПЛИТУДОЙ (см. раздел «Устранение неисправностей»)

Благодарим вас за покупку вилки Pace ручной работы! В данном руководстве содержится важная информация о безопасной эксплуатации, настройке и техническом обслуживании вашей вилки. Рекомендуется внимательно ознакомиться с руководством и следовать ему.

Обратите внимание на то, что все высокоточные узлы требуют некоторое время на притирку. Для вилки Pace данный интервал времени составляет от 20 до 40 часов эксплуатации. Запишите серийный номер вашей вилки и храните его вместе с квитанцией о покупке в надежном месте. Серийный номер находится под карбоновым мостом вилки. Гарантия на вилку действительна лишь при наличии серийного номера.

Для вступления в силу гарантии необходимо заполнить и вернуть приложенную регистрационную форму. См. раздел «Условия гарантии». Дополнительную информацию о деталях технического обслуживания можно найти на веб-сайте компании Pace: www.pacecycles.com

## Назначение вилки

Данный продукт представляет собой облегченную переднюю вилку с амортизацией. Используйте ее исключительно по назначению, а именно в качестве узла велосипеда для езды по пересеченной местности, на большие расстояния и езды в горах. Сюда относится езда по умеренно каменистым тропам, на которых встречаются корни, ямы и возвышенности с возможностью небольших прыжков. Данная вилка не предназначена для таких велосипедных дисциплин как экстремальный фрирайд (езда по бездорожью), даунхилл (скоростной спуск), дёрт джампинг (прыжки с высокой амплитудой на грунтовой поверхности) или экстремальное катание в городе, для которых характерны высокоамплитудные прыжки, а также наличие таких объектов на трассе, как поваленные деревья, большие ямы и валуны или другие крупные препятствия.

Данный продукт предназначен лишь для велосипедной езды по тропам или на территориях, предназначенных для надлежащей эксплуатации данного продукта.

Категорически запрещено использовать велосипед в качестве велоприцепа со снятым передним колесом, так как это может привести к повреждению дропаутов (наконечников стоек вилки, предназначенных для посадки оси колеса) вилки и аннулированию гарантии. Убедительная просьба перед ездой ознакомиться с разделом, посвященным техническому обслуживанию.

## Установка

Вилка. Мы настоятельно рекомендуем вам для установки вилки воспользоваться помощью квалифицированного веломеханика. Неправильная установка может привести к несчастному случаю и стать причиной тяжелых травм вплоть до смертельного исхода.

Снимите старую вилку и установите конус рулевой колонки на новый стержень передней вилки. Посадка конуса должна быть плотной, а не свободной. Установите вилку на раму, мостом вилки назад, вставив стержень вилки в рулевой стакан рамы, рулевую колонку вилки и вынос руля, затем нанесите линию на стержень передней вилки по верхней границе выноса руля. Примечание: устанавливайте любые прокладки регулировки высоты руля между рулевым стержнем и нижней стороной выноса руля, прежде чем обрезать трубу стержня передней вилки по длине.

Важное замечание: Дважды убедитесь в том, что метка на стержне вилки находится на правильной высоте, прежде чем обрезать стержень. Иначе вам потребуется новый узел, состоящий из стержня, короны и  стойки передней вилки!

Снимите вилку и обрежьте трубу стержня вилки в 3 мм ниже нанесенной линии. Установите на место вынос руля, зафиксировав и отрегулировав его в соответствие с заводскими инструкциями, прилагаемыми к выносу руля и рулевой колонке.

Примечание: не поцарапайте и не повредите внешнюю поверхность стержня вилки в процессе установки, так как в дальнейшем эти повреждения могут привести к поломке вилки!

Тормоз. Только дисковый. Пользуйтесь точками крепления на стойках вилки, точно следуя заводским инструкциям производителя тормоза.

Примечание: Не устанавливайте шайбы под головки крепежных винтов  суппорта тормоза, так как  это может повредить дропауты вилки.

Рекомендуемый диаметр диска – 185 мм. Максимальный диаметр диска – 203 мм (примечание: использование дисков большого диаметра может привести к преждевременному износу подшипников).

Регулируйте рычаг эксцентрика переднего колеса согласно инструкциям производителя, следите за тем, чтобы затяжка рычага была тугой. Неплотно закрепленный эксцентрик может привести к потере управления и стать причиной тяжелых травм. Мы рекомендуем фиксировать ручку рычага в вертикальном положении вдоль левой стойки вилки, так как данное положение является наиболее надежным.

Вариант с 20-ти мм осью. В данной системе используется уникальный двухосный дизайн, при котором второстепенная ось, зафиксированная на правой стойке вилки, покачивается из стороны в сторону, что исключает боковую нагрузку на подшипники вилки. Для установки колеса просто опустите концы вилки на втулку, нанесите небольшое количество смазки на главную ось и аккуратно вставьте главную ось через концы вилки и втулку с левой стороны. Вставьте 5-мм ключ через второстепенную ось в главную ось с правой стороны, слегка затяните ось, затем с помощью того же ключа затяните оба зажимных винта М6 на концах вилки.

Максимально рекомендуемая ширина покрышки – 2,3 дюйма (58,5 мм), а радиус – 335 мм. Не пользуйтесь покрышками большего радиуса, так как  в этом случае при полном сжатии вилки покрышка может застревать под короной вилки.

Примечание: не пытайтесь снимать трубы стержня/передней стойки вилки, так как они наглухо прикреплены к короне вилки.

Регулировка

Все основные изменения в регулировке вилки могут быть сделаны с помощью внешних средств управления. Любые комбинации регулировок безопасны для эксплуатации, если они не превышают допустимого рабочего диапазона. Для начала мы бы рекомендовали использовать заводские настройки.

В верхней части короны вилки, справа, имеется система блокировки вилки Launch-Control голубого цвета. Диск системы Launch-Control также можно использовать для регулировки амортизации отбоя, а под этим диском имеется диск регулировки порога системы Launch-Control. Регулировка сжатия осуществляется при помощи красного винта настройки, который расположен на правой стойке вилки, под дропаутом.

Характерной чертой вилок данных моделей является наличие 40-мм активного резерва хода вилки, который остается активным даже при включенном режиме блокировки и не может быть изменен. На моделях RC40 ход вилки можно регулировать с помощью диска Travel-Express золотистого цвета, который расположен слева над короной вилки. В модели RC41 возможность изменения данной регулировки не предусмотрена (система Launch-Control будет сокращать длину хода вилки при подъеме).

Заводские настройки

Длина хода Travel-Express (RC40). Настройка для длинных спусков  – 130 мм (для модификации Fighter – 150 мм). В остальных случаях используйте длину хода, соответствующую дизайну вашего велосипеда (например, если ваш велосипед рассчитан на вилку с ходом 125 мм).

Амортизация отбоя. Установите стрелки на диске в положение «25 минут после полудня» - как на циферблате часов.

Регулировка скорости сжатия. Два полных оборота от полностью закрученного состояния пружины. Для подсчета оборотов используйте прорези указателя серебристого цвета.

Launch-Control. Нажмите на диск для включения режима блокировки вилки при подъеме в гору во время езды по шоссе или в гоночной конфигурации. В других условиях используйте режим амортизации.

Порог Launch-Control. Вращайте диск установки порога по часовой стрелке до упора, затем сделайте полный оборот в противоположную сторону.

Давление воздуха (RC41). См. следующий раздел.

Объем масла. 0,13 л

Регулировка давления воздуха для RC41 и RC41 fighter

Регулировка негативного хода вилки (просадки под статичной нагрузкой – массой велосипедиста)

Для того, чтобы вилка могла следовать за неровностями рельефа необходимо правильно установить ее негативный ход. Для RC41 негативный ход равен 20-32 мм, для RC41 fighter – 25-37 мм. Для определения точной величины негативного хода опустите указатель хода до голубого уплотнителя вилки, затем сядьте на велосипед, поставив ноги на педали. Слезьте с велосипеда, не сжимая вилку и измерьте расстояние между уплотнителем и указателем. Это величина негативного хода вашей вилки.

Для регулировки негативного хода вилки RC41 Вам потребуется насос с ниппелем Шредера (с классическим автомобильным ниппелем) и манометр. В вилке RC41 имеется воздушная камера, расположенная в левой стойке вилки. Снимите пылезащитный колпачок золотистого цвета в верхней части левой стойки вилки.

Предупреждение! Пневматическая пружинная система находится под высоким давлением! Не снимайте корпус воздушной камеры (ввинченный в корону вилки) или сердечник клапана Шредера, не сравняв давление вилки с атмосферным. При работах с пневматикой пользуйтесь защитными очками. Присоедините насос к клапану Шредера. Единовременно увеличивайте давление на 0,5 бар (50 кПа). Следите за давлением с помощью манометра и учитывайте, что каждый раз, при присоединении/отсоединении насоса или манометра часть давления теряется. Для увеличения негативного хода совершайте обратную процедуру. Максимально допустимое давление воздуха в системе – 7 бар. Нижеприведенные рекомендации по настройке давления являются приблизительными:

| Масса велосипедиста (кг) | Рекомендуемое давление (бар) |
| --- | --- |
| 57 | 4,5 |
| 76 | 5 |
| 95 | 5,5 |

Регулировка давления воздуха

При высоких давлениях вилка ведет себя жестко и ходит туго, при низких давлениях вилка ведет себя более отзывчиво и мягко. В модели RC41 увеличение давления ведет к большей жесткости пружины (и наоборот). Увеличение давления приводит к большему увеличению сопротивления вилки по мере приближения к нижней точке хода, уменьшение давления увеличивает негативный ход, делает вилку более чувствительной, а изменение сопротивления пружины более линейным.

Мы рекомендуем настроить вилку на более мягкую работу, так как данный режим является более универсальным и позволяет вилке проявлять свои лучшие качества в различных условиях. Для регулировки давления следуйте порядку действий, описанному в данном разделе выше, увеличивая или уменьшая давление с шагом в 0,5 бар и учитывая тот факт, что при отсоединении насоса от клапана вилки давление немного понизится.

Совет: Если переносить велосипед по воздуху, в понижении давления вилки не будет необходимости.

Регулировка хода вилки Travel-Express для моделей RC40

Для модификации Fighter длина хода вилки составляет от 130-150 мм. Для модификации XCAM – 100-130 мм. Диск настройки крупных размеров с зубцами позволяет осуществлять регулировку, не снимая перчатки. Один «клик» при повороте диска соответствует приблизительно 3 мм хода вилки. Для увеличения длины хода нужно вращать диск по часовой стрелке, для уменьшения – против часовой стрелки. Не пытайтесь с усилием поворачивать диск, когда он достигает предела своего хода.

РИС. 1. Диск регулировки Travel Express (для модели RC40)

Более длинный ход вилки лучше подходит для сильно пересеченной местности и спусков. В других случаях используйте более короткий ход, если это лучше подходит геометрии вашего велосипеда (проконсультируйтесь по этому вопросу с продавцом или веломехаником). При нагрузке на вилку или увеличении хода, диск регулировки поддается с трудом. Это нормально.

Вилка RC40 снабжена лентой, указывающей длину хода, вокруг верхней стойки. Для указания длины хода она поднимается уплотнителем вилки.

Совет: Убедитесь в том, что в то время, как вы регулируете длину хода с помощью системы Travel-Express, система Launch-Control отключена (диск опущен), так как иначе регулировка будет затруднена.

Регулировка амортизации отбоя вилки

Это самая важная регулировка вашей вилки. Регулятор отбоя вилки встроен в диск системы Launch-Control. Поворот регулятора против часовой стрелки (“-“) приводит к уменьшению амортизации (вилка двигается быстрее), по часовой стрелке (“+”)  - к ее увеличению (вилка двигается медленнее).

РИС. 2. Диск регулировки амортизации отбоя вилки

Слишком высокая скорость отбоя вилки приводит к тому, что при отрыве переднего колеса от земли амортизатор вилки полностью разжимается и «заклинивает» (если это произошло, проверьте, не произошел ли отток гидравлической жидкости от амортизатора – см. начало данного руководства). Слишком большая амортизация отбоя приводит к ухудшению реакции вилки, вилка не успевает возвращаться в исходное состояние для амортизации следующего удара. Это может привести к «уплотнению» вилки, когда она не возвращается в исходное положение после серии ударов и с каждым ударом сжимается всё плотнее, уменьшая ход.

Слегка измените регулировки, взяв заводские настройки за отправную точку, оценивая величину амортизации отбоя в полевых условиях, а не в мастерской. Мы не рекомендуем ездить на велосипеде с вилкой, настроенной на предельные регулировки, так как амортизация вилки будет слишком сильной/слабой и вилка не будет функционировать в рабочем диапазоне.

Совет: Нажимая на диск Launch-Control, обратите внимание на то, чтобы он не поворачивался (изменяя таким образом выбранные вами регулировки амортизации отбоя).

Регулировка скорости сжатия

Рабочий диапазон винта регулировки скорости сжатия – от 1 до 3 полных оборотов (от полностью закрученного состояния). Не превышайте этих пороговых настроек, иначе система Launch-Control будет работать неправильно, и некоторые внутренние детали могут быть повреждены.

Минимальная регулировка амортизации сжатия обеспечивает наиболее эффективную работу вилки. Амортизация снижает скорость сжатия вилки во время удара, увеличивая время сжатия вилки. Если сжатие вилки будет слишком медленным, вы всё равно будете ощущать удары.

Закрутите винт настройки до упора, затем, считая количество оборотов с помощью прорезей указателя серебристого цвета. Слишком сильная амортизация сжатия приведет к тому, что удары в колесо будут передаваться через вилку на руль.

Раскручивание винта настройки уменьшит демпфирующий эффект и увеличит скорость сжатия пружины при ударе. Слишком слабая амортизация приведет к высокой активности вилки, но это чревато пробоем амортизатора (вилка будет достигать полного сжатия слишком легко и сильно утапливаться при торможении).

Минимальное значение регулировки скорости сжатия составляет 3 полных оборота от полностью закрученного состояния.

РИС. 3. Винт регулировки скорости сжатия

Важное замечание: Следует помнить о том, что нельзя превышать пороги затяжки регулировочного винта, иначе система Launch-Control не будет правильно функционировать.

Совет: Выбирайте подходящие регулировки скорости сжатия не в мастерской, а в полевых условиях.

Launch-Control 2 (LC2)

LC2 представляет собой улучшенную модификацию 2006 года, более эффективную и чувствительную, которая имеет более широкий диапазон настройки и реже требует технического обслуживания. Теперь она действует с помощью системы «Платформа», при которой воздействие, которое оказывают на вилку вес велосипедиста, встающего с седла и подающего корпус вперед, может быть отделено от воздействия, связанного с неровностями рельефа.

LC2 позволяет вам решать, когда следует заблокировать вилку (нажав на диск голубого цвета), а когда отключить систему Launch-Control, вернув диск в исходное положение. Однако система самостоятельно отключит блокировку вилки при встрече с препятствием, наносящим вилке сильный удар (вернув диск в режим амортизации). Для повторного включения системы нажмите на диск, вернув его в исходное положение.

РИС. 4. Включение/выключение системы Launch-Control

Для правильной настройки системы Launch-Control важно понимать разницу между ударом с высокой скоростью и ударом с низкой скоростью. Правильно отрегулированная система не требует регулярного изменения настроек. Под высокой скоростью понимается не скорость движения велосипеда, а скорость сжатия вилки. Высокая скорость сжатия может достигать 130 мм менее, чем за 0,1 с. Вилка сжимается с высокой скоростью при наезде на бордюрный камень или при очень резком торможении, и с низкой скоростью – при наезде на легкую неровность.

При сильном ударе система Launch-Control переключится в режим амортизации, а при слабом вилка останется заблокированной.

Вилка устроена таким образом, что даже будучи заблокированной продолжает сжиматься, становясь короче, но не удлиняясь. Данный режим служит для езды в гору, когда вилка укорачивается, сохраняя наилучшую геометрию для подъема в гору

Функция резерва активного хода (Active Travel Reserve) работает одновременно с системой Launch-Control, поэтому даже в заблокированном состоянии, сжатая на 90 мм, сильный удар в колесо приведет к тому, что вилка переключится в режим амортизации и удар будет смягчен.

Примечание 1: Система Launch-Control обладает высокой чувствительностью. Если вилка удлинена до предела, то, если включить систему Launch-Control, а затем резко нажать на вилку, система может переключиться в режим амортизации. Это нормальная реакция системы, однако данную ответную реакцию можно при необходимости отрегулировать с помощью диска регулировки порога.

Примечание 2: При движении по относительно ровным тропам со включенной системой Launch-Control, вилка издает характерные приглушенные звуки, так как система позволяет вилке немного сокращаться, а затем вновь блокирует ее. Это нормально.

Примечание 3: Если система Launch-Control включена, и на руль оказывается давление, либо вилка амортизирует удары, под этой нагрузкой вилка сжимается приблизительно на 90 мм (до точки включения функции резерва активного хода). При этом вилка переключится в амортизационный режим только при сильном ударе эквивалентном, оказываемой на нее нагрузке.

Совет: Систему Launch-Control можно отключить вручную, дернув руль вверх и резко опустив его обратно (симулируя эффект сильного удара)

Регулировка порога системы Launch-Control 2

Ударный порог системы Launch-Control можно отрегулировать в зависимости от веса велосипедиста и личных предпочтений. Если, включив систему Launch-Control (нажатием на диск голубого цвета), вы чувствуете, что система переходит в режим амортизации слишком легко, или наоборот – делает это лишь после тяжелого удара, вы можете настроить точку включения режима амортизации. Эта точка называется порогом.

Новая система LC2 работает с помощью системы «Платформа», которую необходимо настраивать только сидя на велосипеде, так как она требует наличия веса велосипедиста. Регулятор порога представляет собой диск, находящийся под регулятором Launch-Control. При вращении диска по часовой стрелке (+)  порог увеличивается, при вращении регулятора порога против часовой стрелки (-), порог уменьшается.

РИС. 5. Диск регулировки порога

Слишком низкий порог. Система Launch-Control отключает режим блокировки вилки и включает режим амортизации слишком легко. Пример: Подъем в гору по ровной тропе с небольшими неровностями. Даже незначительные удары активируют режим амортизации. Поверните диск настройки на один оборот по часовой стрелке.

Слишком высокий порог. Система Launch-Control не отключает блокировку вилки и не включает режим амортизации вилки. Пример: при переезде через довольно крупное препятствие, такое как камень или корень, режим амортизации не включается. Поверните диск настройки на один оборот против часовой стрелки.

Важное замечание: Если система Launch-Control включена и вилка сжата, а велосипедист слез с велосипеда, вилка будет постепенно удлиняться. Это нормально и происходит из-за того, что оптимальная работа системы LC2 рассчитана на наличие массы велосипедиста.

Совет: Регулировка диска системы Launch-Control может привести к тому, что диск Launch-Control при ударе поднимется лишь на промежуточную высоту и вилка окажется между двумя режимами – блокировки и амортизации. Нажмите диск Launch-Control, затем поверните диск регулировки порога в любую сторону.

Техническое обслуживание системы Launch-Control и регулятора порога

Диски LC2 и регулятора порога рекомендуется чистить и смазывать каждые 50 часов катания. Для этого вам понадобится 2-мм ключ, немного жидкого машинного масла, смазка (лучше силиконовая) и протирочная тряпка.

Поверните диск Launch-Control/обратного хода на полный оборот против часовой стрелки, затем 2-мм ключом отвинтите 3-мм винт из центра диска. Осторожно снимите диск и тщательно смажьте его. Теперь отвинтите диск регулятора порога и снимите его вместе с пружиной и двумя пластиковыми подшипниками пружины. Постарайтесь не повернуть при этом латунный регулировочный стержень.

РИС. 6. Снятие дисков систем Launch-Control и обратного хода

Тщательно очистите манжетный уплотнитель и сальник на диске, а также уплотнительное кольцо. Капните машинного масла на сальник и нанесите смазку на манжетный уплотнитель. Смажьте уплотнительное кольцо диска регулировки порога (см. РИС. 7).

РИС. 7. Очистка диска регулировки порога

Стараясь не задеть пару маленьких пружинок (которые видны в верхней части корпуса системы Launch-Control на короне вилки), тщательно протрите корпус изнутри. Перед тем, как собрать систему обратно убедитесь в том, что латунный регулировочный стержень правильно расположен относительно корпуса 9 (находится между пружинок). Совместите две отметки – одну в небольшом углублении корпуса между одной из пружин и регулировочным стержнем, и вторую – на внешнем краю регулировочного стержня так, чтобы они находились на одной линии (см. РИС. 8).

РИС. 8. Совмещение регулировочного стержня с корпусом блока Launch-Control

Нанесите небольшое количество смазки на пластиковые подшипники пружины регулятора порога, затем привинтите на место диск регулятора порога. Дважды проверьте, что отметка на стержне и корпус правильно совмещены, прежде чем вставлять пружину. Затем, держа диск над регулировочным стержнем в том же положении, в котором он был снят (до упора против часовой стрелки), навинтите диск на стержень, закрепите 3 мм гайкой и затяните.

## Техническое обслуживание

Общая информация. Для сохранения наилучшего качества работы вилки, ее необходимо регулярно чистить и проводить техническое обслуживание. После каждой поездки на велосипеде смывайте с вилки грязь и пыль водой с мылом. Не направляйте струю воды прямо на вилку. Всегда нажимайте на диск Launch-Control перед тем, как мыть вилку, чтобы защитить сальник под диском.

Тщательно смывайте пыль и грязь с трех сальников (один под диском Launch-Control, и по одному под каждой стойкой), чтобы на поверхности диска Launch-Control и стойках не возникало корки из дорожной пыли. Не повредите пружины на окружности стоек, удерживающие сальники. После езды по подсоленной воде (по зимним и прибрежным дорогам) тщательно промойте вилку.

Перед каждой поездкой. Перед поездкой убедитесь в том, что вилка исправно работает, а все зажимные гайки и болты плотно завинчены. Также стоит убедиться в том, что при нажатии на передний тормоз и рывках велосипеда вперед-назад, не имеют место излишние колебания вилки. Осмотрите корону, стойки, карбоновую подвижную часть и дропауты на предмет повреждений. Обратите внимание на то, что переднее колесо следует снимать осторожно, чтобы не повредить дропауты. При наличии каких-либо неполадок или повреждений ни в коем случае не пользуйтесь вилкой. Верните ее для осмотра в продавший ее вам магазин/компанию Pace Cycles Ltd.

График технического обслуживания:

Каждые 10 часов эксплуатации. Добавьте несколько капель жидкого машинного масла на вал диска Launch-Control (в месте контакта вала с сальником).

Добавьте несколько капель машинного масла на стойки.

Проверьте воздушное давление и при необходимости отрегулируйте его (RC41). Перед регулированием давления убедитесь в том, что вокруг клапана Шредера не осталось никакого загрязнения, пыли или воды. Перед подсоединением насоса продуйте его, чтобы в нем не могло остаться никаких видов загрязнения.

Каждые 25 часов эксплуатации. При эксплуатации вилки в зимних условиях совершайте техническое обслуживание, намеченное на каждые 50 часов эксплуатации, каждые 25 часов.

Заретушируйте царапины на дропаутах.

Отрегулируйте воздушное давление (RC41).

Каждые 50 часов эксплуатации. Для сохранения высокого качества амортизационной вилки и увеличения срока службы подшипников и покрытия стоек внутренние поверхности сальников и уплотнительных колец необходимо очищать и смазывать. Детальное описание данной процедуры см. на веб-сайте www.pacecycles.com.

Снимите диск регулировки порога, чтобы очистить и смазать сальник. См. раздел «Техническое обслуживание системы Launch-Control и регулятора порога».

Полное техническое обслуживание – не реже 1 раза в год. Замена сальников, стоек, манжетных уплотнителей и смазки гидравлической системы. Потерявшие упругие свойства эластомеры в воздушной камере (RC41) также необходимо менять не реже одного раза в год. Рекомендуется, чтобы эти работы проводились специалистами. Подробное описание процедуры технического обслуживания см. на веб-сайте: www.pacecycles.com.

После каждого сеанса технического обслуживания устанавливайте тормоз и переднее колесо согласно инструкциям их производителей (убедитесь в том, что эксцентрик крепко держит колесо). Убедитесь в том, что все детали и вспомогательные элементы находятся на месте и надлежащим образом отрегулированы перед тем, как проверять работу вилки, затем, соблюдая осторожность, испытайте вилку в полевых условиях.

Предупреждение! Езда на велосипеде, техническое обслуживание которого давно не осуществлялось, и который не был осмотрен непосредственно перед выездом, является опасной. После каждого падения или столкновения тщательно осматривайте велосипед на предмет повреждений.

## Устранение неисправностей

Кажется, что амортизация или система Launch-Control не работают

Прокачайте амортизатор. Убедитесь в том, что винт регулировки сжатия установлен на заводскую настройку, диск регулировки отбоя установлен на максимум, а система Launch-Control включена. Осторожно вытащите вилку на максимально возможный ход. Двигайте вилку вперед/назад с полной амплитудой. Амортизатор прокачан, если система Launch-Control блокирует вилку, когда она достигает максимального хода. Совет: Транспортируя, укладывая на землю или разворачивая вилку на 180 градусов, всегда нажимайте на диск системы Launch-Control. Иначе гидравлическая жидкость может постепенно вытечь из амортизатора.

### Вилка разжимается полностью и заклинивает

- Необходимо заменить эластомер (только для модели RC41)

- Амортизатор не прокачан полностью (см. выше)

### Вилка кажется липкой и не гладкой

- Раз в несколько недель переворачивайте велосипед вверх колесами. Это позволит маслу стекать к верхним сальникам и манжетным уплотнителям, смазывая тем самым верхний конец вилки.

- Если вилка интенсивно эксплуатировалась в условиях влажной и плохой погоды, необходимо сменить масло и почистить все прокладки и уплотнители. См. раздел Техническое обслуживание.

Диск системы Launch-Control переключается слишком легко, переключая вилку в режим амортизации.

- Необходимо отрегулировать порог. См. раздел Регулировка порога.

### При любых настройках регулировка амортизации отбоя кажется слишком медленной

Винт регулировки сжатия закручен слишком сильно, сильнее допустимых регулировок. См. раздел Регулировка скорости сжатия. Либо убедитесь в том, что диск системы Launch-Control не является не полностью нажатым/не застрял в полупозиции.

Диск системы Launch-Control при ударе выскакивает лишь частично

При некоторых обстоятельствах выбранная вами регулировка порога может стать причиной того, что при ударе диск Launch-Control выскакивает лишь частично, таким образом что вилка оказывается между режимом амортизации и режимом блокировки. Нажмите на диск Launch-Control и поверните на один оборот в любую сторону.

На стойках появляется масло

Сальники пропускают небольшое количество масла, так как благодаря этому смазываются стойки вилки, а из самих сальников удаляется часть загрязнения. Периодически вытирайте избыток масла, если таковой имеет место.

При сжатой вилке и включенной системе Launch-Control в результате удара не происходит переключения в режим амортизации

При включенной системе Launch-Control и постоянной нагрузке на руль/амортизации ударов вилкой, эта нагрузка приведет к полному сжатию вилки (до точки, где включается режим резерва активного хода). При такой нагрузке понадобится адекватная по силе ударная нагрузка для переключения вилки в режим амортизации. Отрегулируйте диск настройки порога. Однако это поможет только при сильном ударе.

Вилка теряет давление воздуха (RC41)

- Убедитесь в том, что вилка не теряет слишком много воздуха при каждом подсоединении/отсоединении насоса.

- Убедитесь в том, что не произошло ощутимого изменения температуры окружающего воздуха (что и стало причиной изменения внутреннего давления).

- Убедитесь в том, что сердечник клапана Шредера не загрязнен.

Предупреждение! Пневматическая пружинная система находится под высоким давлением! Не снимайте корпус воздушной камеры (ввинченный в корону вилки) или сердечник клапана Шредера, не сравняв давление вилки с атмосферным. При работах с пневматикой пользуйтесь защитными очками. Снимите сердечник клапана при помощи особого инструмента, соблюдая осторожность, очистите/замените сердечник клапана, установите его на место и восстановите необходимое давление в камере.

Вилка издает громкий стук (RC40)

Возможно, пружина задевает за стойку. Переверните велосипед вверх колесами, ослабьте гайку на дропауте приблизительно на 3 оборота, с помощью пластмассового молотка выбейте гайку. Поверните диск регулировки хода вилки Travel-Express на одно или два деления, затем затяните гайку под основанием дропаута, после чего переставьте пружину.

Условия гарантии

Гарантия на данный продукт действительна только в том случае, если вложенная регистрационная форма заполнена, подписана и отослана заказным письмом в течение десяти (10) дней с момента покупки. Это обязательное условие вступления гарантии в силу.

На территории ЕС Pace Cycles Limited обеспечивает гарантию любой части данной вилки сроком на два года (за пределами ЕС срок гарантии составляет один год) со дня покупки, гарантируя отсутствие дефектов изделия и материалов, и обеспечивая право покупателя на бесплатную замену или ремонт дефектных деталей. Pace Cycles Limited не несет никакой ответственности за любой случайный, побочный, косвенный или фактический ущерб, причиненный в результате эксплуатации данной вилки.

Если покупатель или продавец при обнаружении дефекта пожелает вернуть вилку в компанию Pace Cycles Limited (Великобритания) для диагностики/ремонта, сначала необходимо представить в Pace Cycles номер гарантийного обязательства. См. адрес для обратной связи ниже.

Гарантия действительна только по отношению к первоначальному собственнику. Изделие следует возвращать в чистом состоянии, подготовленным к транспортировке и снабженным подлинным подтверждением наличия счета за приобретенный товар.

Данная гарантия не распространяется на изделия, которые были неправильно установлены, отрегулированы или лишены надлежащего технического обслуживания в соответствии с данным руководством или же на те изделия, которые использовались не по назначению, в чью конструкцию вносились изменения, которые были сломаны, лишены надлежащего ухода или эксплуатировались в условиях, для которых они не были предназначены – для триала, прыжков, выполнения трюков или скоростного спуска (см. раздел Назначение вилки в начале данного руководства).

Масла, уплотнения, сальники, наклейки, ручки и диски имеют срок службы менее двух лет и не покрываются данной гарантией. Также под условия гарантии не подпадает повреждение магниевых дропаутов, карбоновой подвижной части вилки («штанов») или верхних труб вилки («ног»), ставшее результатом царапин и ударов. Гарантия не включает в себя покрытие расходов на техническое обслуживание.

Компания Pace Cycles Limited не несет ответственности за какой-либо ущерб, ставший результатом использования данной вилки или велосипеда. При поломке или неисправности вашей вилки компания Pace Cycles Limited не имеет никаких обязательств, выходящих за рамки ремонта или замены вашей вилки, помимо тех, что указаны в данной гарантии.

Данная гарантия является единственным документом, регламентирующим вопрос предоставления гарантии и ответственности сторон и заменяет собой любые предшествующие гарантии или соглашения.

Pace Cycles Limited Gt Edstone York YO62 6PD, UK. Tel: (0044) 01751-432929

По вопросам обслуживания за пределами ЕС обращайтесь к официальному дистрибьютору в вашем регионе (адреса см. на www.pacecycles.com)

Спецификация на запасные части:

| Номер | Описание | Шифр детали |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подвижная часть амортизационной вилки RC40/1/f Подвижная часть амортизационной вилки RC40/1 20 мм | SFAUP-2557 SFAUP-2637 |
| 2 | Корона вилки RC41 XCAM Корона вилки RC40 XCAM Корона вилки RC41 fighter Корона вилки RC40 fighter | SFA41-2564 SFA40-2463 SFA41-2569 SFAUP-2478 |
| 3 | Набор наклеек RC41 XCAM Набор наклеек RC40 XCAM Набор наклеек RC41 fighter Набор наклеек RC40 fighter | SF41-2548 SFUP-2448 SF41F-2568 SF40F-2547 |
| 4 | Подшипник порога | SFUP-2625 |
| 5 | Трубка управления амортизатором | SFUP-2536 |
| 6 | Рычаг амортизатора | SFUP-2440 |
| 7 | Крышка амортизатора | SFUP-2425 |
| 8 | Корпус амортизатора | SFUP-2511 |
| 9 | Упор пружины | SFUP-2624 |
| 10 | Манжетное уплотнение/грязесъемник порога | SFAUP-2636 |
| 11 | Уплотнение RC40/1/fighter | SFAUP-2618 |
| 12 | Пружина RC40 XCAM средняя Пружина RC40 XCAM мягкая | SFA40-2449 SFA40-2560 |
| 13 | Винт M4x12 | SFUP-2435 |
| 14 | 20-мм ось | SFUP-2630 |
| 15 | Винт М6х12 | SFUP-2638 |
| 16 | Гайка М10 | SFUP-2420 |
| 17 | Диск отбоя/блокировки | SFUP-2605 |
| 18 | Диск регулировки порога | SFUP-2604 |
| 19 | Корпус блока отбоя/блокировки | SFUP-2607 |
| 20 | Упор пружины | SFA40-2563 |
| 21 | Поршень амортизатора | SFUP-2422 |
| 22 | Кольцевое уплотнение/грязесъемник | SFUP-2404 |
| 23 | Диск регулировки хода Travel-Express | SFUP-2412 |
| 24 | Пылезащитный колпачок | SFUP-2621 |
| 25 | Пружина | SFUP-2451 |
| 26 | Пружина | SFUP-2617 |
| 27 | Корпус клапана Шредера | SFUP-2622 |
| 28 | Толкатель воздушной камеры RC41 XCAM Толкатель воздушной камеры RC41fighter | SFA41-2575 SFA41F-2576 |
| 29 | Шариковый подшипник М5 | SFUP-2453 |
| 32 | Пружинный штифт | FOUP-2546 |
| 33 | Пружинное кольцо | SFUP-2436 |
| 34 | Пружинное кольцо | SFUP-902 |
| 35 | Кожух поршня RC41 XCAM Кожух поршня RC41fighter | SFA41-2571 SFA41F-2572 |
| 37 | Пружинный механизм обратного хода в сборе | SFA41-2635 |
| 40 | Крышка воздушного цилиндра RC41 | FO41-2508 |
| 41 | Корпус поршня блока отбоя/блокировки | SFUP-2423 |
| 42 | Опорная шайба | SFUP-2460 |
| 43 | M3x10 | SFUP-2616 |
| 47 | Шайба | SFUP-2470 |